Состав производственной линии LSP-110PE/PPR

- Экструдер LSS-80-34 с системой гравиметрии INOEX IGS.M1	1 комплект

- Одношнековый маркировочный со-экструдер   LSS-30-25 	1 комплект

- Загрузчик сырья Colortronic GFE 2.2	1 комплект

- Сушилка SHD-50	1 комплект

- Формующая оснастка (дорн, дорн, калибратор) 20–110 мм	1 набор

- Экструзионная головка LSP-110	2 комплекта

- Вакуумная ванна LSP-110	1 комплект

- Ванна охлаждения под давлением LSP-110	2 комплекта

- Тянущее устройство LSP-110                                                                                  1 комплект

- Отрезное устройство LSP-32	1 комплект

- Отрезное устройство LSP-110   	1 комплект

- Бухтонамотчик LSP-63	1 комплект

Основные параметры линии LSP-110PE/PPR

- Максимальная производительность					                    350 кг/ч

- Диапазон диаметров трубы						                   20 -110 мм

- Потребляемая мощность 							         270 кВт

- Расход воды 									         18 м3/ч

- Давление воздуха 								         0,6—0,8 МПа

Основные технические параметры одношнекового экструдера LSP-80-34

- Диаметр шнека (D)			                                             80 мм

- Отношение длины шнека к его диаметру (L/D)		           34:1

- Скорость вращения шнека:					           0~120 об/мин

- Направление вращения шнека:				  	 в правую сторону

- Мощность главного мотора:				                      132 кВт

- Производительность:						            350 кг/ч

- Число нагревательных секций                                                            5

- Центральная высота   					                       1050 мм

- Мощность нагревательных колец			                       23 кВт

- Максимальная потребляемая мощность

(с учетом мощности нагревания калибра) 		                        210 кВт

- Габаритные размеры (включая электрошкаф)                                  3750 х1750 х 2750 мм

- Вес 						          		             2500 кг

Чертеж производственной линии LSP—110 PE/PPR

Компоновочная схема:

| № позиции | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Промежуточная ёмкость для загрузки гранулята ПЭ. |
| 2 | Бункер сушилки. |
| 3 | Экструдер LSР-80-34 (червячный пресс). |
| 4 | Пульт управления. |
| 5 | Экструзионная головка. |
| 6 | Калибрующее устройство. |
| 7 | Вакуумный танк. |
| 8 | Ролики регулировки овальности. |
| 9 | Ванна охлаждения. |
| 10 | Ванна охлаждения. |
| 11 | Вытяжное устройство. |
| 12 | Маркировочный узел. |
| 13 | Отрезное устройство. |
| 14 | Узел намотки отводимой трубы. |